OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn.:

„Dzierżawa - dostawa, montaż, zaprogramowanie, uruchomienie i serwisowanie parkomatów na wyposażenie strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Mielno”.

I. Okres funkcjonowania strefy: od 1 czerwca do 15 września 2022 r. z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 5 projektu umowy.

II. Wymagania ogólne

1) wydzierżawienie 32 sztuk urządzeń do pobierania opłat (parkomatów) za postój pojazdów na płatnych parkingach na terenie gminy Mielno, przystosowanych do płatności gotówkowej i bezgotówkowej (za pomocą kart płatniczych)

2) montaż 32 sztuk wydzierżawionych urządzeń w miejscach wskazanych i ustalonych przez Zamawiającego wraz ze znakami informacyjnymi (litera P)

3) parkomaty muszą posiadać oznakowanie w postaci tablicy informacyjnej (litera „P") umieszczonej na wysokości od 2,2 m do 2,5 m od poziomu terenu

4) przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi parkomatów

5) serwisowanie urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów na płatnych parkingach na terenie Gminy Mielno w okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania, gwarantujące stałą gotowość operacyjną urządzeń

6) dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń do pobierania opłat za postój pojazdów na terenie Gminy Mielno w okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania

7) wyposażenie kontrolujących – z ramienia Zamawiającego - w kamizelki odblaskowe z napisem SPP - w ilości 5 szt. oraz saszetki na pas w kolorze czarnym w ilości 5 szt.

8) demontaż urządzeń wraz ze znakami informacyjnymi (litera P) przez Wykonawcę, na jego koszt po okresie eksploatacji.

III. Wykaz ulic i parkomatów:

- Strefa A

Mielno – ul. 1Maja (2 szt.), ul. Nadbrzeżna (1 szt.) ul. Parkowa (1 szt.), ul. Grażyny (1 szt.), 
ul. W. Polskiego (2 szt.) ul. Sanatoryjna (1 szt.), ul. Mickiewicza (1 szt.), ul. Słoneczna (2 szt.), ul. Wydmowa (2 szt.), ul. Morska (1 szt.), ul. 6 Marca (2 szt.), ul. Rybacka (1 szt.)

Łazy – ul. Leśna (4 szt.)

Sarbinowo - ul. Leśna (2 szt.)

- Strefa B

Sarbinowo - ul. Południowa (9 szt.)

Uwaga: Zamawiający informuje, że w lokalizacji:  ul. Rybacka, Mielno – 1 szt.

brak jest fundamentu pod parkomaty. Obowiązkiem Wykonawcy będzie jego montaż - w miejscu wskazanym w projekcie stałej organizacji ruchu, który zostanie udostępniony Wykonawcy. W ww. lokalizacji brakuje też znaku informacyjnego w postaci litery „P”

IV. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych

1. Wymaga się, aby parkomaty spełniały wymagania:

- Urządzenia powinny być zasilane dualnie - autonomicznym układem złożonym z paneli fotowoltaicznych i akumulatora. Pojemność akumulatora powinna być dobrana w taki sposób, aby zapewnić nieprzerwane działanie urządzenia (niezależnie od zmiennych warunków atmosferycznych i temperatury otoczenia) bez stosowania zewnętrznego zasilania lub obracania paneli fotowoltaicznych. Moc paneli fotowoltaicznych powinna zapewnić ładowanie akumulatora parkomatu gwarantując zasilanie urządzenia. Ewentualny zanik napięcia w zasilaniu nie może powodować zniszczenia bazy danych w parkomacie, zwłaszcza dotyczących rozliczeń finansowych. Panele fotowoltaiczne powinny stanowić integralną część parkomatu i być umieszczone w jego górnej części. Niedopuszczalne jest mocowanie paneli fotowoltaicznych na dodatkowym maszcie lub innym wysięgniku zamocowanym do obudowy urządzenia.

- charakteryzowały się prostą, intuicyjną obsługą,

- posiadały czytelny i podświetlany wyświetlacz dostosowany do pracy w różnych warunkach oświetlenia (również po zmroku),

- wyświetlały aktualną datę i godzinę,

- posiadały zabezpieczenie przed:

    - fałszowaniem dowodów wpłat (np. kod dzienny),

    - kradzieżą i wandalizmem,

- posiadały czytelne etykiety informacyjne (w jęz. polskim, angielskim i niemieckim) z informacjami o stawkach opłat parkingowych i godzinach obowiązywania opłat w SPP (wg wzoru podanego przez Zamawiającego) wraz z wszelkimi niezbędnymi informacjami zapewniającymi poprawną obsługę parkomatu,

- posiadały mechanizm, który pozwoli na wyświetlenie wszystkich niezbędnych informacji w wybranym przez użytkownika języku - polskim, angielskim, niemieckim,

- w przypadku awarii parkomatu na wyświetlaczu urządzenia musi być widoczny komunikat „parkomat nieczynny” oraz podana informacja o lokalizacji najbliższego parkomatu (dopuszcza się, aby informacja o lokalizacji najbliższego parkomatu byłą w formie stałej informacji na obudowie parkomatu),

- posiadały na obudowie etykietę z regulaminem SPP oraz informacją na temat bezpłatnego postoju osób niepełnosprawnych,

- posiadały czytelną informację o dostępnych formach płatności,

- posiadały przyciski piezoelektryczne lub mechaniczne,

- parkomaty muszą umożliwiać wnoszenie opłat przy pomocy transakcji gotówkowych jak i bezgotówkowych tzn.:

a) przy użyciu monet NBP o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł,

b) przy użyciu elektronicznych kart płatniczych umożliwiających dokonywanie bezgotówkowych płatności poprzez wykonanie transakcji metodą stykową i bezstykową lub wyłącznie bezstykową (w technologiach dostępnych w Polsce). Zamontowane w urządzeniach czytniki muszą posiadać aktualne certyfikaty wymagane przez organizacje płatnicze, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym względzie. Koszt obsługi płatności bezgotówkowych ponosi Wykonawca,

c) Zamawiający nie dopuszcza transakcji łączonych tzn. realizowanych jednocześnie przy użyciu płatności gotówkowych i bezgotówkowych,

- posiadały opcję przerwania (anulowania) transakcji i zwrotu opłaty przed jej ostatecznym zatwierdzeniem,

- po dokonaniu opłaty kartą, użytkownik powinien mieć możliwość wyboru: pobrania lub niepobrania wydruku potwierdzającego transakcję kartą płatniczą,

- realizowały naliczanie i pobór opłat z góry w systemie liniowym (tzn. określały czas parkowania w zależności od pobranej kwoty, również pośredniej nie wynikającej z określonej Uchwałą stawki godzinowej) z uwzględnieniem progresji opłat oraz stawki za pierwsze pół godziny parkowania,

- posiadały informację, iż parkomat nie wydaje reszty,

- były czynne cała dobę, aby umożliwić wnoszenie opłat z przeniesieniem na następny dzień roboczy w przypadku, gdy parkujący uiści stawkę wyższą niż umożliwiająca parkowanie do godziny 24:00. Posiadały taka informację w postaci komunikatu widocznego przez cały czas na wyświetlaczu bądź w postaci napisu (naklejki) na parkomacie,

- posiadały system monitorowania pracy serwisu technicznego oraz służb kontrolnych poprzez wydruk biletu testowego specjalnym żetonem

- dokumentowały:

- dane dotyczące transakcji (numer parkomatu, numer biletu, sposób płatności, wartość      opłaty, data sprzedaży biletu, czas parkowania, zestawienie transakcji z podziałem na przedziały kwotowe i czasowe),

- aktualną zawartość kasetki,

- liczbę wydanych biletów,

- sumę przychodów od ostatniej kolekcji,

- sumę przychodów w parkomacie od początku uruchomienia,

- wartość opłat wniesionych monetami z rozbiciem na nominały,

- wartość opłat wniesionych kartami elektronicznymi z rozbiciem na rodzaje karty ze wskazaniem organizacji kartowej,

- wszystkie typy zdarzeń serwisowych takie jak: data i godzina wystąpienia awarii, data i godzina usunięcia awarii, rodzaj awarii itp.

- inne informacje niezbędne do właściwej realizacji niniejszego zamówienia.

- drukowały jednoczęściowy bilet parkingowy informujący o kolejnym numerze biletu, dacie, czasie rozpoczęcia i zakończenia parkowania, numerze i lokalizacji parkomatu, wysokości przyjętej wpłaty, sposobie umieszczenia go w pojeździe; Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym wzór biletu,

- posiadały wbudowany skarbiec (sejf) z możliwością kolekcji monet poprzez otwarcie skarbca lub wymienną kasetę kolekcyjną (ze stali nierdzewnej) na bilon o pojemności min. 5 litrów, po wyciągnięciu której nastąpi automatyczny wydruk raportu kasowego zawierającego dane o:

    - kwocie zgromadzonych pieniędzy,

    - liczbie poszczególnych monet,

    - numerze kolekcji,

    - dacie i godzinie wybiórki pieniędzy,

    - numerze urządzenia oraz jego lokalizacji,

    - statystykach kwotowych i czasowych (na oddzielnym wydruku) lub w oprogramowaniu zarządzającym parkomatami

uwaga: w ramach usługi Wykonawca dostarczy dodatkowo 32 szt. wymiennych kaset kolekcyjnych (poza kasetami będącymi w wyposażeniu każdego dostarczonego parkomatu) oraz 10 szt. żetonów służących do sprawdzenia sprawności parkomatu

- urządzenie musi posiadać obudowę jednoczęściową wykonaną ze stali nierdzewnej lub innych materiałów gwarantujących trwałość, odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, odporność na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne i akty wandalizmu,

- parkomat musi być wyposażony we wrzutnik monet z blokadą wlotu uniemożliwiającą wrzucenie obcych przedmiotów,

- urządzenie musi posiadać oddzielne drzwi do przedziału kasowego oraz do przedziału technicznego zabezpieczone oddzielnymi, różnymi zamkami

- parkomat musi posiadać moduł pamięci, którego konstrukcja musi uniemożliwiać jego wymianę bez naruszenia zabezpieczeń producenta. Wyklucza się zastosowanie wymiennych modułów pamięci takich jak: pamięć USB, karty pamięci, itp.

- parkomat powinien informować na wyświetlaczu o niskim poziomie papieru, niskim napięciu akumulatora oraz o osiągnięciu progu zapełnienia kasetki (próg tego ostrzeżenia musi być modyfikowalny). W trybie serwisowym powinien wyświetlać informację o występującym uszkodzeniu oraz umożliwiać wyświetlenie aktualnego napięcia akumulatora. Powinien również umożliwiać wydruk min. 50 ostatnich zdarzeń serwisowych lub operacyjnych. Zamawiający dopuszcza także możliwość, by parkomat na bieżąco wysyłał do oprogramowania zarządzającego parkomatami wszystkie dane dotyczące zdarzeń serwisowych i operacyjnych

2. Parkomaty muszą spełniać wymagania określone w Polskiej Normie – PN-EN 12414 : 2002 oraz określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku rozbieżności urządzenie powinno spełniać wymaganie surowsze. Parkomaty powinny być sprawne technicznie; Zamawiający dopuszcza urządzenia nie starsze niż 10-letnie - po dokonanej renowacji serwisowej, nie noszące zewnętrznych znamion użytkowania oraz nadal produkowane seryjnie.

3.  Po zakończeniu   niniejszego zamówienia parkomaty pozostają własnością Wykonawcy. Fundamenty i słupki (do montaż liter „P”) stają się własnością Zamawiającego.

4.  Parkomat powinien pracować niezawodnie w trybie ciągłym, na otwartej przestrzeni, w klimacie ciepłym umiarkowanym, w zakresie temperatury od -25 do +60 stopni Celsjusza, przy wilgotności względnej do 95% z kondensacją pary wodnej.

5. Dostarczone urządzenia muszą być sprawne technicznie; w przypadku stwierdzenia częstych awarii, za które Zamawiający uznaje więcej niż 3 awarie w ciągu 1 tygodnia, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany awaryjnego parkomatu w ciągu 12 godzin od momentu powzięcia pisemnego powiadomienia o konieczności wymiany wadliwego parkomatu (drogą elektroniczną: faks, e-mail)

6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie parkomaty pochodziły od tego samego producenta oraz były w jednolitej kolorystyce (preferowany kolor niebieski) i tych samych gabarytach. Urządzenia winny być dobrze widoczne na ulicy dla ich użytkownika.

7. Zamawiający wymaga, aby parkomaty były wyposażone w modemy GSM lub GSM/GPRS gwarantujące pracę  urządzenia w trybie „on-line”.

V. Wymagania techniczne dla oprogramowania zarządzającego parkomatami – Centrum Przetwarzania Danych.

- W celu zapewnienia szybkiej i sprawnej reakcji serwisu na uszkodzenia/awarie w parkomatach oraz ze względu na rozpatrywanie ewentualnych reklamacji klientów przez Biuro SPP, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył w ramach umowy system, który będzie umożliwiał szybką identyfikację awarii w trybie rzeczywistym. Dodatkowo system /aplikacja/ będzie umożliwiać bieżące monitorowanie wpływów gotówki w poszczególnych parkomatach. Dane przechowywane w oprogramowaniu zarządzającym wchodzącym w skład tego systemu, powinny być dostępne dla Zamawiającego (dostęp do aplikacji ze strony internetowej).

- Parkomat musi przesyłać do oprogramowania zarządzającego drogą bezprzewodową, natychmiast po ich wystąpieniu, informacje o zajściu następujących zdarzeń:

- awarie podstawowych podzespołów;

- zbyt niski poziom napięcia akumulatora;

- zbliżający się koniec rolki papieru termicznego;

- osiągnięcie I progu zapełnienia kasety kolekcyjnej;

- otwarcie/zamknięcie drzwi przedziału technicznego i przedziału kasowego;

- wyjęcie/włożenie kasety korekcyjnej;

- ilość gotówki w poszczególnych parkomatach,

- Wszystkie transakcje obsługiwane kartą płatniczą muszą zostać zaraz po ich dokonaniu przesłane do bazy danych systemu zarządzającego w czasie rzeczywistym. Wszystkie transakcje obsługiwane gotówkowo muszą zostać przesłane do bazy danych systemu zarządzającego nie później niż do godziny 24.00 w dniu dokonania transakcji.

- Oprogramowanie zarządzające musi umożliwiać:

- przeglądanie danych dotyczących kolekcji monet;

- przeglądanie danych dotyczących wszystkich zdarzeń serwisowych i operacyjnych;

- przeglądanie danych dotyczących dobowych utargów z parkomatów (w rozbiciu na płatności monetami oraz płatności kartami elektronicznymi). Dane muszą zawierać kwotę utargu oraz statystyki kwotowe i czasowe.

- Wszystkie koszty związane z utrzymaniem kart SIM oraz transmisją danych ponosi Wykonawca.

VI. Wymagania dotyczące oprogramowania do windykacji zaległych opłat

Zamawiający informuje, że Administrator SPP (MOSiR) jest w posiadaniu oprogramowania Sega 
(generowanie: zawiadomień, zestawień, upomnień, wniosków CEPiK)  służącego do obsługi biura SPP  oraz 4 sztuk terminali kontrolerskich z aplikacją EGUltra. Zamawiający wymaga:

1) świadczenia usług serwisowych dla ww. oprogramowania w trakcie obowiązywania umowy i działania SPP i dostosowania oprogramowania oraz terminali do obowiązującej uchwały Nr XLVII/497/2022 Rady Miejskiej Mielna z dnia 28 stycznia 2022 r.

2) dostarczenia do siedziby MOSiR 4 sztuk kart SIM – 20 GB INTERNETU,

3) wgrania treści wezwań do terminali (znajdujących się  w siedzibie MOSiR) oraz przypisania ich do kontrolerów,

4) wpisania bieżącej treści do upomnień po uzgodnieniu z merytorycznie odpowiedzialnym pracownikiem MOSiR,

5) wpisania do wniosków CEPIK ulic zawartych w ww. uchwale Rady Miejskiej Mielna (po uzgodnieniu z pracownikiem MOSiR) oraz podstawy prawnej (pkt 3 wniosku CEPIK),

VII. Pozostałe obowiązki Wykonawcy Zamówienia

      - Dozór techniczny parkomatów

      - Kompleksowy serwis naprawczy gwarantujący ciągłą sprawność operacyjną urządzeń, obejmujący ich bezzwłoczną naprawę i wymianę uszkodzonych oraz niesprawnych elementów wszystkich urządzeń

      - Kompleksowy serwis eksploatacyjny gwarantujący sprawne, nieprzerwane funcjonowanie parkomatów

      - Usuwanie wszelkich awarii w terminie nie dłuższym niż 8 godzin od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, że wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradzieży czy uszkodzenia urządzeń, kradzieży kasetek z pieniędzmi usuwa na swój koszt Wykonawca oraz będzie on dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która w/w szkody spowodowała.

      - Zagwarantowanie nieodpłatnych części zamiennych od producenta urządzeń do pobierania 
i rozliczania opłat oraz wszelkich materiałów eksploatacyjnych w okresie realizacji umowy.

      - Bieżące udzielanie – telefonicznej lub mailowej informacji upoważnionym pracownikom Zamawiającego (administratorowi SPP) o kwocie zgromadzonej gotówki w parkomacie.